# Tsz.: 1207 /2012

# Műszaki leírás

Litér – Szentkirályszabadja, Litér - Balatonfűzfő

kerékpárutak tervéhez

A/ 	A tervezési munka leírása:

# A Kelet-Balatoni Kistérségi Többcélú Társulás (8220 Balatonalmádi, Bajcsy Zs. u. 60/2.) megbízásából készítettük 1202 A, B, C/2012 tervszámon a Kelet-Balatoni Kistérségi kerékpárutak (Litér – Szentkirályszabadja – Felsőörs – Alsóörs, Litér – Szentkirályszabadja –Balatonfűzfő,  illetve Balatonakarattya – Balatonfőkajár – Csajág – Küngös településeket összekötő kerékpárutak tanulmányi tervét.

A tanulmány terv alapján jelen tervcsomagban engedélyezési terv készült:

# 1207 - A, /2012 tervszámon Litér – Szentkirályszabadja

# 1207 - B, /2012 tervszámon Litér – Balatonfűzfő

közötti kerékpárút szakaszokra Litér Község Önkormányzata (8196. Litér, Álmos u. 37.) megrendelésére. Mind a két szakaszt több terv csomagra bontva készítettük figyelembe véve a tulajdon viszonyokat, és a tervezett létesítmény jellegét.

# 1207 - A, /2012 tervszámon Litér – Szentkirályszabadja kerékpárút részletezése:

1. szakasz: 0+000 – 0+890 km: Litér külterület, kerékpározás kisforgalmú úton.

2. szakasz: 0+890 – 1+680 km: Litér, Dózsa Gy. utca. Kétoldali burkolt padka készül.

3. szakasz: 1+680 – 2+300 km: Litér külterület, kerékpárút épül kisforgalmú földút mellett.

4. szakasz: 2+300 – 3+339 km: Litér külterület, kerékpárút épül kisforgalmú földút mellett. A 2+300-2+800 km között ideiglenes burkolat (felületi zárás) készül, mivel a 2+550 km szelvénynél keresztezi a kerékpárút a tervezett M – 8 autóút nyomvonalát. A további szakaszon végleges burkolat épül.

5. szakasz: 3+339 – 4+271 km: Litér külterület, kerékpárút épül kisforgalmú földút mellett, illetve a földút teljes szélességében.

6. szakasz: 4+271 – 5+020 km: Szentkirályszabadja külterület, kerékpárút épül kisforgalmú földút mellett, illetve a földút teljes szélességében. A 4+568 km szelvényig magán terület igénybe vételével.

7. szakasz: 5+020 – 5+767 km: Szentkirályszabadja külterület, kerékpározás kisforgalmú javított földúton.

8. szakasz: 5+767 – 6+852 km: Szentkirályszabadja külterület, kerékpárút épül kisforgalmú földút mellett.

9. szakasz: 6+852 – 7+325 km: Szentkirályszabadja külterület, kerékpárút épül kisforgalmú földút mellett. Ideiglenes burkolat (felületi zárás) készül, mivel a 7+092 km szelvénynél keresztezi a kerékpárút a tervezett M – 8 autóút nyomvonalát.

10. szakasz: 7+325 – 7+536 km: Szentkirályszabadja külterület, kerékpárút épül idegen területen. A szakasz végszelvénye a Veszprém – Balatonalmádi meglevő kerékpárútra csatlakozik. Ezzel biztosított a Balatoni Bringa körút elérése is.

# 1207 - B, /2012 tervszámon Litér – Balatonfűzfő kerékpárút részletezése:

1. szakasz: 0+000 – 0+716 km: Litér, Templom utca, Határ utca kerékpározás kisforgalmú úton.

2. szakasz: 0+716 – 1+663 km: Litér külterület, kerékpárút épül a 72. sz. főút mellett. Az építés idegen területet érint.

3. szakasz: 1+663 – 2+580 km: Balatonfűzfő külterület, kerékpárút épül a 72. sz. főút mellett. Az építés idegen területet érint. Külön szakasz, mivel a gyártelep mellett, nagy bevágással készül.

4. szakasz: 2+580 – 3+300 km: Balatonfűzfő - gyártelep lakott terület, kerékpárút épül a gyártelep kerítése és a NIKE körút között.

5. szakasz: 3+300 – 3+900 km: Balatonfűzfő - gyártelep lakott terület kerékpározás kisforgalmú úton (Fűzfő tér).

6. szakasz: 3+900 – 4+700 km: Balatonfűzfő - gyártelep lakott terület kerékpározás kisforgalmú úton (elágazás a bob pálya és uszoda felé 9. szakasz).

7. szakasz: 4+700 – 5+384 km: Balatonfűzfő - gyártelep lakott terület kerékpározás kisforgalmú úton (NIKE körút a 71 sz. úti körforgalomig).

8. szakasz: 5+384 – 5+878 km: Balatonfűzfő - lakott terület kerékpározás kisforgalmú úton és járdán a 71. sz. főút mellett. Balatonfűzfő - lakott terület kerékpározás kisforgalmú úton (Árpád utca, József A. utca). A végszelvény csatlakozik a Balatoni Bringa körúthoz.

# 9. szakasz: 0+000 – 0+278 km: Balatonfűzfő - lakott terület kerékpározás kisforgalmú úton Uszoda utca.

A Litér – Szentkirályszabadja kerékpárút létesítése két fontos feladatot lát el: összeköttetés a Veszprém – Balatonalmádi kerékpárúton keresztül Veszprém és a Budapest irányú kerékpáros forgalom részére. A 7202 út kerékpározásra javasolt út. Vilonya és Berhida rendezési terve tartalmazza a 7202 út menti kerékpárutat. Székesfehérvár, és a Velencei tó térségében kiépített kerékpár utak vannak. Ezek jelenleg csak a 8 sz. főúton, illetve Gyulafirátót – Hajmáskéren keresztül érhetők el Veszprémből, így ez a szakasz a 8. sz. főutat mentesíti.

Másrészt a csatlakozó „B” szakasszal a Balatonfűzfői uszoda és bob pálya elérhetőségét biztosítja Veszprémből, és csatlakozik a Balatoni Bringa körúthoz.

B/ 	Az utak leírása, osztályba sorolása:

A tervezett kerékpárút az ÚT 2-1.201 (e-UT 03.01.11.) műszaki előírás szerint K. VII. illetve B. VII. tervezési osztály, kerékpárút.

Az ÚT 2-1.203 műszaki előírás (e.ÚT 03.04.11) 8.3. táblázata szerinti tervezési osztály: az épített kerékpárúti szakaszok jellemzően lakott területen kívüli kerékpárút, „C” hálózati szerep, kerékpáros mellékút, kétirányú egyoldali 2x1 haladósávos kerékpár út, kiépített földút szakaszok kombinációja. A lakott területeken burkolt padka, kisforgalmú út. Az egyes burkolat típusok külön tervcsomagban szerepelnek.

A kerékpár út szakaszokról az egyéb járművek (gépkocsik) letiltása mellett műszaki akadály is épül ezek felhajtásának megakadályozására.

A tervezett kerékpárút több állami közút mentesítésére készül. Az egyes utak forgalom nagysága jelentősen eltér (72. út 8689 ÁNF, 7217. út 7453 ÁNF, 72111. út 1508 ÁNF). Ennek megfelelően más típusú kerékpáros létesítményt javasol az ÚT 2-1.203 műszaki előírás (e.ÚT03.04.11) 6.1. ábrája. Ezen felül még figyelembe kell venni a nehéz járművek részarányát a forgalomba, valamint az egyéb biztonsági követelményeket.

A tervben az előírásoknak megfelelő típust irányoztuk elő, figyelembe véve a műszaki lehetőségeket, és az Önkormányzatok igényét is.

C/ 	Vízszintes vonalvezetés, magassági vonalvezetés, keresztmetszeti elrendezés:

Részletes leírás szakaszonként a külön terv csomagokban.

D/ 	Pályaszerkezet:

A kerékpár úton:

3 cm AC 8 kopó

3 cm AC 8 kötő

15 cm szórt alap

20 cm ágyazat épül.

Földút átvezetésnél

5 cm AC 8 kopó

8 cm AC 8 kötő

20 cm szórt alap

20 cm ágyazat épül.

Burkolt padka:

8 cm térkő

3 cm ágyazat

20 cm szórt alap

20 cm ágyazat épül.

E/ 	Közúti csomópontok, útlejárók:

Új közúti csomópont nem épül. A kerékpárút - útkeresztezéseket úgy kell kialakítani, hogy a járművek ne rongálják meg a kerékpár utat, és ne tudjanak felhajtani a kerékpár útra.

Kiépülő csatlakozások: részletezve az érintett szakaszoknál.

A tervezett kerékpárút 3 helyen keresztezi a tervezett M – 8 autóút nyomvonalát.

Litér: 			A.4. szakasz, 2+550 km.

Szentkirályszabadja: 	A.9. szakasz, 7+092 km.

Balatonfűzfő:		B.3. szakasz, 1+837 km.

F/ 	Műtárgyak:

Új műtárgyak: legkisebb méretként 60 cm átmérőjű átereszeket terveztünk, mint út alatti átereszt, hogy a hordalék elakadás lehetőségét csökkentsük.

A D 100, D 110 cm átereszeket TUBOSIDER hullámosított acél csőáteresz beépítésével terveztük, ezek jelenlegi ára olcsóbb, mint a vasbeton átereszé. A D 80 átereszt vasbeton csővel terveztük, de az építés idejében mérlegelhető, hogy olcsóbb-e az acél áteresz?

G/. 	Környezetvédelem:

Az építés során tervezetten veszélyes hulladék nem keletkezik.

A csapadékvíz elvezetés rendszere J/ pontban leírtak szerint megoldott.

A csapadékvíz továbbvezetés biztosított a legközelebbi patakban.

Zajvédelmi munkarész nem készült.

Levegő védelem: az építési területen légszennyező létesítmény nem épül. A tervezett burkolat építés, és a járműközlekedés megszüntetésével a por szennyezést csökkenti, illetve megszünteti.

Talajvédelem: a csapadékvíz elvezetés tervezett megoldásával és a burkolt útfelülettel a talajszennyezés elkerülhető, az építés mezőgazdasági és erdőgazdasági művelésű területeket érint.

A talajvízbe káros anyag az építés során tervszerűen nem kerül.

H/.	Táj- és természetvédelem:

Az építés védett területet nem érint. Az építési területen fa kivágás és bozót irtás szükséges. A fakitermeléseket engedélyeztetni kell lakott területen és út területen az illetékes jegyzővel, idegen területen a tulajdonossal és az Erdőfelügyelőséggel.

I/. 	Hófúvás elleni védelem:

A kerékpárúton a hó eltakarítást a településeken kialakított rendszer szerint kell végezni. A síkosság védelmet kisméretű járda takarítására alkalmas gép végezheti. A hófúvás ellen különleges védelem nem szükséges.

J/.	Vízelvezetés, csatornázás:

Az esővízhozamot 50%-os évenkénti előfordulás valószínűséggel és 2 évenkénti gyakorisággal számoltuk, az intenzitás: 203 l/s

A figyelembe vett területet az 1.2. átnézeti helyszínrajz mutatja.

Csapadékvíz számítás: szakaszonként mellékelve.

K/.	Vasúti és egyéb pályákkal való keresztezés:

A kerékpárút a Balatonfűzfő – gyártelepi vasútvonalat keresztezi a gyártelep bejáró kapuja mellett. Az iparvágány használatakor kapu nyitás szükséges. a jelenlegi gyalogos labirint korlátot kell kerékpáros használatra átalakítani. A közúton karos és fénysorompós biztosítás van.

A végszelvény előtt az 5+868 km Balatonfűzfő vasútállomás nyugati végén fénysorompós vasúti átjárón kell áthaladni. Itt a MÁV Székesfehérvár – Tapolca vasútvonalat keresztezzük. Az átjárókban változás nincs tervezve, az átjáróban karos és fénysorompós biztosítás van.

.

L/.	Érintett közművek:

A tervezési területen minden közmű előfordul.

A kerékpárút nyomvonala több szennyvíz csatorna nyomvonalat érint, a szennyvíz csatornák fedlapjait szükség esetén az új burkolatszintre kell helyezni.

A kerékpárút részben magasfeszültségű kábel nyomvonalán halad, ezeket keresztezi.

A lakott területi szakaszokon és a „B.2. szakaszon” gázvezeték épült.

MOL gázvezeték érintett a Szentkirályszabadja területén az „A.9. szakaszon”, a 7+237 km szelvénynél. A gázvezetékkel párhuzamosan hirközlő kábel is épült.

A közutak mellett és a lakott területeken telefon kábel létesült.

A munkahely átadásra az érintett közműtulajdonosokat meg kell hívni.

A munkavégzéshez az érintett közműtulajdonosoktól szakfelügyeletet kell kérni. Szükség esetén a kiváltásról kell gondoskodni.

A közmű egyeztetési jegyzőkönyvek mellékelve.

M/. 	Világítás:

A kerékpárút mellett közvilágítást nem terveztünk. A lakott területek kivilágítottak.

N/.	Úttartozékok:

Több új út tartozék kerül elhelyezésre.

A kerékpár úton jármű behajtást akadályozó akadályok, „gyalog és kerékpár út” jelzőtáblák, útirány jelzők kerülnek elhelyezésre.

O/.	Úttal kapcsolatos egyéb építmény:

Új kerékpáros megálló helyek alakulnak ki. Ezeken kerékpár tartókat kell elhelyezni. Litéren a templommal szemben 10 férőhelyest, Balatonfűzfőn az uszoda parkolójában 20 férőhelyest, 20 férőhelyest a Béke téri parkolónál, ahol posta, és ABC üzlet, vendéglő van.

P/.	Érintett ingatlanok:

Litér Község: 610, 791/1, 017, 039/3, 047, 048, 049, 059/2, 059/3, 059/4, 059/5, 059/6,  059/7,  059/8,  059/11,

Litér –Balatonfűzfő felé: 641, 737/1,  737/2,  033/15,  033/17,  033/19,

Szentkirályszabadja: 011, 012, 018, 019, 020/3, 020/11, 029/5, 031/2, 032/49, 455/2,

Balatonfűzfő: 1498/51, 1499, 1495/215,  1495/209,  1489/1,  1489/5,  1493/1,  1493/2,  1493/3,  924,  904,  903, 360/4,  1023, 359/1,  359/7,  1489/2,  1489/3

Q/.	Érintett egyéb építmény:

A Szentkirályszabadja, Balatoni utca melletti zöld területen ivókút, asztal, pad várja a pihenni vágyókat.

Az A.6. és A.7. szakasz határától 150 m-re található római kori rom és forrás.

R/.	Építés alatti, építés utáni forgalmi rend:

Építés alatt csak az építési forgalommal kell számolni.

Végleges forgalmi rend: kétirányú kerékpáros forgalom 2,25 m burkolaton.

A jármű forgalom kitiltva. Karbantartási munkához 1 - 1 db elzáró oszlop bontható kivitelével kell lehetőséget biztosítani.

S/.	Forgalmi vizsgálat:

A tervezett kerékpárút hiányzó összekötést pótol. A meglevő kerékpáros forgalom nem jellemző. A tervhez készített forgalomszámlálások a várható kerékpáros forgalom nagyságát nem jellemzik.

T/. 	Tűzvédelem:

A tervezett létesítmény a nem éghető kategóriába tartozik. A tervnek tűzvédelmi vonatkozása nincs. A tervezéssorán a tűzvédelmi előírásokat figyelembe vettük. A tűzcsapok már elhelyezésre kerültek, az építés során nem módosulnak.

A létesítmény elkészítésekor a kivitelező köteles a munkavégzés során az érvényben lévő Országos Tűzvédelmi Szabályzat előírásait betartani. A kivitelezés során a felhasznált anyagok és alkalmazott technológiák figyelembe vételével a szükséges munkahelyi tűzvédelmi eszközöket biztosítani, és a vonatkozó tűzvédelmi előírásokat a dolgozókkal ismertetni. (aszfaltozás).

U/. 	Munkavédelem:

Ez a tervdokumentáció az érvényes egészségügyi és munkavégzés biztonságát szolgáló szabályok, valamint a szociális előírások figyelembe vételével készült, illetve azok megvalósítása megtervezésre került.

A munka végzésekor kivitelező köteles a vonatkozó szabályok és rendeletek előírásait maradéktalanul betartani és betartatni.

32/1994(XI.10) IKM. rendelet: Építőipari Kivitelezés Biztonsági Szabályzat,

a munkahely, munkagödör elkorlátozása,

védő felszerelések használata,

Ezek betartásáért az építésvezető felelős.

Nemesvámos, 2012. július

Péter Ferenc

Tervező

KÉ, TRk-T-19-0502/2014